ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ G. BOCCARDI”

Via A. De Gasperi, 30 - 86039 Termoli (CB)

C.F. 91049570707

http://www.iisboccarditiberio.gov.it - cbis01800l@pec.istruzione.it – cbis01800l@istruzione.it

ITC  “G. BOCCARDI”                             							 ITNG  “U. TIBERIO”

Via De Gasperi, 30 -  Termoli (CB)					        Via De Gasperi, 28  - Termoli (CB)

Tel. 0875/83655  Fax 0875/82768						        Tel. 0875/84783  Fax 0875/705626

# PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo/Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave - Ampliamento infrastrutture di rete LAN/WLAN. Codice progetto 10.8.1.A2–FESRPON-MO-2015-9.

CIG: Z1118F98E3  CUP: F36J15001490007

# Capitolato Tecnico per la  Richiesta di Offerta (Rdo) sul MEPA.

## Premessa

Nei paragrafi che seguono sono definiti l’oggetto della fornitura e le modalità secondo cui il vincitore della gara, d’ora in poi Aggiudicatario, dovrà partecipare alle attività che ad esso competono nel contesto dell’appalto. Sono successivamente esplicitati i requisiti minimi di cui l’oggetto della fornitura, in tutte le componenti specificate, dovrà essere in possesso, per soddisfare le finalità dell’appalto e, quindi, aver titolo di accesso alla gara.

## Oggetto della fornitura

L’oggetto della gara è l'ampliamento dell'infrastruttura di rete Wi-Fi esistente, che consenta di ampliarla e consolidarla sulla base degli elementi tecnologici descritti e l'integrazione alla rete dell'ITC “Boccardi” dei dispositivi da installare presso l'ITNG “Tiberio”.

Il cablaggio esistente dovrà essere collegato ai nuovi switch e dispositivi forniti e, attraverso essi, monitorato e gestito pervenendo ad un completo governo della rete. In questo modo, senza operazioni di posa di nuovi cavi, salvo quelli necessari per aggiungere i nuovi access point, sarà possibile ampliare e consolidare l'intera infrastruttura.

L'ampliamento e consolidamento dell'infrastruttura Wi-Fi nella Scuola permettono il contemporaneo accesso alla rete a tutti i partecipanti alla specifica azione didattica svolta all’interno dell'ambiente didattico wireless, garantendo accessi contemporanei da parte dei docenti e studenti.

La configurazione prevede l'upgrade software della piattaforma hardware attualmente installata, che funge da gateway di perimetro e da controllore degli accessi, aumentando il numero di licenze client in quantità sufficiente per gestire anche gli utenti dell'ITNG “Tiberio”.

L’oggetto della fornitura è da considerarsi a carico dell’Aggiudicatario per tutta la durata dell’appalto a partire dalla stipula del contratto e fino alla completa esecuzione dei lavori (entro 60 gg. dalla stipula del contratto).

Si specifica che nel corso della fornitura non saranno ammesse variazioni nella configurazione suddetta.

- Descrizione generale dell’intervento di cablaggio

Per il miglioramento ed ampliamento della copertura Wi-Fi si chiede la fornitura, installazione e configurazione di Router Access Point, Access Point e switch, come di seguito specificato:

ITC “Boccardi” - Piano seminterrato

- n. 1 Access Point

ITC “Boccardi” - Piano terra

- n. 6 Access Point

- n. 2 Router Access Point

- n. 1 Switch

- trasferimento e riconfigurazione Router Access Point attualmente installato

ITC “Boccardi” - Piano primo

- n. 2 Access Point

- n. 2 Router Access Point

ITC “Boccardi” - Piano secondo

- n. 1 Access Point

ITNG “Tiberio” - Piano seminterrato

- n. 2 Access Point

ITNG “Tiberio” - Piano terra

- n. 1 Access Point

- n. 1 Router Access Point

ITNG “Tiberio” - Piano primo

- n. 1 Access Point

- n. 1 Router Access Point

ITNG “Tiberio” - Piano secondo

- n. 1 Access Point

ITNG “Tiberio” - Piano terzo

- n. 1 Access Point

- n. 2 Router Access Point

Gateway

Upgrade del gateway attualmente installato con funzione di nodo centralizzato di gestione per tutta la rete cablata e Wi-Fi e degli access point. Aggiunta di n. 300 utenti.

Router Access Point

I Router Access Point devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- Funzionalità di switching e routing

- Tecnologia di connessione: Wireless

- Tecnologia di alimentazione: PoE

- Data Link Protocol: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

- Protocollo di gestione remota: SNMP 1,SNMP 2

- Banda di frequenza: 2.4 GHz

- Indicatori di stato: Alimentazione, modo test, WLAN, LAN;

Access Point

Gli access point devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- Tecnologia di connessione: Wireless

- Tecnologia di alimentazione: PoE

- Data Link Protocol: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

- Protocollo di gestione remota: SNMP 1,SNMP 2

- Banda di frequenza: 2.4 GHz

- Indicatori di stato: Alimentazione, modo test, WLAN, LAN;

Switch

Gli switch devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- Router Switch 125-24G-1S-RM

- 128MB RAM,

- 24xGigabit LAN, 1xSF;

UPS – Gruppi di continuità

Si richiede la fornitura di n. 05 gruppi di continuità (UPS), con le seguenti caratteristiche minime:

- Potenza di uscita: 480 Watt / 950 VA

- Potenza configurabile max : 480 Watt / 950 VA

- Tensione di uscita nominale: 230V

- Frequenza di uscita (sync alla rete): 50/60 Hz +/-1 Hz

- Tipo di forma d'onda: approssimazione a gradini ad una sinusoide

- Connessioni di uscita: (6) IEC 320 C13 (Backup batteria)

- Tipo di connessione di ingresso: 230V

- Frequenza di ingresso: 50/60 Hz ±3 Hz (rilevamento automatico)

- Tipo di spina: IEC-320 C14

- Campo tensione di ingresso per funzionamento:150 - 280V

- Tipo batterie: Batteria piombo-acido sigillata, senza manutenzione, con elettrolito in sospensione, a prova di perdite.

I lavori di installazione, gli impianti, i cablaggi e le attrezzature devono essere corredati delle certificazioni conformi alle normative vigenti.

- Tabella riassuntiva dei prodotti e servizi richiesti

| Fornitura | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| Accessori apparecchiature di rete | Upgrade del gateway attualmente installato con funzione di nodo centralizzato di gestione per tutta la rete cablata e Wi-Fi e degli access point. Aggiunta dei n. 300 utenti e 8 ore di servizio di supporto da remoto | 1 |
| Accessori apparecchiature di rete | Switch, funzioni minime: Router Switch 125-24G-1S-RM with 128MB RAM, 24xGigabit 1 LAN, 1xSF, 24 porte 10/100/1000 | 1 |
| Accessori apparecchiature di rete | Router Access Point, funzioni minime: - Funzionalità di switching e routing - tecnologia di connessione: wireless - tecnologia di alimentazione: PoE - Data Link Protocol: IEEE 802 11b, IEEE 802 11g, IEEE 802.11n 8 - Protocollo di gestione remota: SNMP 1, SNMP 2 - Banda di frequenza: 2.4 GHz - Indicatori di stato: alimentazione, modo test, WLAN, LAN | 8 |
| Accessori apparecchiature di rete | Access Point, funzioni minime: - tecnologia di connessione: wireless - tecnologia di alimentazione: PoE - Data Link Protocol: IEEE 802 11b, IEEE 802 11g, IEEE 802.11n 16 - Protocollo di gestione remota: SNMP 1, SNMP 2 - Banda di frequenza: 2.4 GHz - Indicatori di stato: alimentazione, modo test, WLAN, LAN | 16 |
| Accessori apparecchiature di rete | UPS – gruppo di continuità, funzioni minime: - Potenza di uscita: 480 Watt / 950 VA - Potenza configurabile max : 480 Watt / 950 VA - Tensione di uscita nominale: 230V - Frequenza di uscita (sync alla rete): 50/60 Hz +/-1 Hz - Tipo di forma d'onda: Approssimazione a gradini ad una sinusoide - Connessioni di uscita: (6) IEC 320 C13 (Backup batteria) 5 - Tipo di connessione di ingresso: 230V - Frequenza di ingresso: 50/60 Hz ±3 Hz (rilevamento automatico) - Tipo di spina: IEC-320 C14 - Campo tensione di ingresso per funzionamento:150 - 280V - Tipo batterie: Batteria piombo-acido sigillata, senza manutenzione, con elettrolito in sospensione, a prova di perdite | 5 |
| Attività configurazione apparati | Attività configurazione apparati e configurazione certificato SSL | 1 |
| Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, torrette, connettori, ecc.) | Fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione del cablaggio strutturato realizzato in Cat. 6 compreso il collegamento tramite cavo di rete dal router TIM Fibra posizionato nel rack al 1° Piano dell’ITC Boccardi fino all’ufficio FIXO al piano terra dell’ITC Boccardi | 1 |

- Luogo di esecuzione delle prestazioni

L’Aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso le sedi dell'ITC “Boccardi” e dell'ITNG “Tiberio”, in TERMOLI (CB).

## Servizi connessi

## 6.1 Consegna, installazione e collaudo

- A corredo della fornitura dovranno essere erogati servizi di installazione, configurazione e collaudo del sistema fornito.

- Le attività di consegna e installazione devono includere: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto degli imballaggi.

Il cablaggio deve essere effettuato secondo le normative vigenti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti.

Il collaudo avrà ad oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso nonché, per quanto possibile, la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e dal Capitolato Tecnico.

Oltre alla verifica di cui sopra, nella fase di collaudo, sarà effettuata l’attività di:

- avvio all’uso della rete realizzata nonché delle apparecchiature fornite;

- verifica delle principali funzionalità.

## 6.2 Manutenzione e assistenza

Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature oggetto della fornitura dovrà avere una durata di 24 mesi on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione, secondo i termini di garanzia degli apparati, con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura medesima e con intervento in loco entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi (esclusi sabato, domenica e festivi) successivi alla segnalazione di anomalia.

Per la gestione delle richieste di intervento dovrà essere messa a disposizione una piattaforma di ticketing via web attraverso la quale effettuare la richiesta e tracciare l'avanzamento dell'intervento.

Dovrà essere fornito supporto telefonico e/o da remoto per un totale di 8 ore, da usufruire dalla “data di collaudo positivo”.

I numeri telefonici e di fax devono essere numeri Verdi gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono ammessi, pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx.

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula del contratto, il Fornitore dovrà garantire,unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail.

Termoli, 31/03/2016

Il Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento

(Dott.ssa Ida IULIANI)