ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ G. BOCCARDI”

Via A. De Gasperi, 30 - 86039 Termoli (CB)

C.F. 91049570707

http://www.iisboccarditiberio.gov.it - cbis01800l@pec.istruzione.it – cbis01800l@istruzione.it

ITC  “G. BOCCARDI”                              							 ITNG  “U. TIBERIO”

Via De Gasperi, 30 -  Termoli (CB)					        Via De Gasperi, 28  - Termoli (CB)

Tel. 0875/83655  Fax 0875/82768						        Tel. 0875/84783  Fax 0875/705626

VERBALE N. 1

VERIFICA DEL CAMPIONE

Il giorno 6  del mese di dicembre dell’anno 2016, alle ore 11.30, nei locali dell’Istituto Tecnico Commerciale “G. Boccardi” di Termoli, si procede alla verifica dei campioni prodotti dalla Ditta Tecnolab di Locorotondo, alla quale la gara LIM di cui alla RDO n.  1356941  è stata aggiudicata in via provvisoria.

Sono presenti:

-per l’Istituto Punto Ordinante:

| N. | COGNOME E NOME | QUALIFICA |
| --- | --- | --- |
| 1 | CANFORA Maurizio | COLLABORATORE DIRIGENTE |
| 2 | GUERRERA Tommaso | COLLABORATORE DIRIGENTE |
| 3 | D’ANIELLO Carmela G. | DIRETTORE S.G.A. |
| 4 | CIANFAGNA Fabio | DOCENTE |

- per la Ditta Tecnolab:

| N. | COGNOME E NOME |
| --- | --- |
| 1 | IANNONE Antonio |
| 2 | COLUCCI Mario |

Si prende atto che gli incaricati, per conto della Ditta aggiudicataria, non producono le schede tecniche dei prodotti ed i manuali d’uso, che nel corso della verifica vengono inviate via mail dalla Ditta Tecnolab.

Si procede, quindi, alla verifica dei campioni, annotando i dati nella seguente tabella:

| DESCRIZIONE COME DA CAPITOLATO TECNICO | RISULTATI DELLA VERIFICA |
| --- | --- |
| REALIZZAZIONE SPAZI ALTERNATIVI PER L’APPRENDIMENTO: |  |
| SEDUTA MOBILE 3.0 AD USO INDIVIDUALE E COLLETTIVO La sedia dovrà avere 6 ruote girevoli con una base ampia dove alloggiare lo zaino/borsa dell’utilizzatore e due braccioli poggia braccia . La seduta ergonomica dovrà essere composta dalla struttura inferiore di sostegno, in metallo robusto verniciato a polvere e dalla seduta. La sedia dovrà avere un ripiano in plastica con adattatore/guida per alloggiare un tablet. In aggiunta al ripiano in plastica dovrà essere presente (a scomparsa sotto il ripiano stesso) un portaoggetti (penne, bottiglie, bicchieri, accessori vari) | POSITIVO |
| TAVOLO MOBILE 3.0 AD USO INDIVIDUALE E COLLETTIVO Il banco dovrà essere modulare e a forma trapezoidale con piano di lavoro in legno multistrati spess. 21mm controplaccato in laminato plastico; dovrà avere bordi e spigoli stondati. Sulla superficie del piano (in corrispondenza del lato corto, frontalmente) dovrà essere disponibile una guida per alloggiare tablets & smartphones. Dovrà essere possibile posizionare il dispositivo sia in posizione orizzontale che verticale, rendendo di facile consultazione/visualizzazione i contenuti, usufruendo contestualmente dello spazio sulla superficie di lavoro per eventuali altre attrezzature o materiale di aula. La struttura in tubo acciaio dovrà avere diam. 28mm ed il banco fornito di quattro gambe (due ruote piroettanti). Pannello frontale e sottopiano in lamiera forata. dovrà avere un gancio ergonomico per appensione dello zainetto. Sul piano dovrà essere integrato un sistema a supporto di un tablet. La verniciatura dovrà essere applicata con polveri epossipoliestere date in elettrostatica e polimerizzate in galleria termica a 200°C, previo trattamento di fosfosgrassaggio a caldo. Il banco dovrà avere un’altezza di 760 mm. | POSITIVO |
| SEDUTA PER AMBIENTE DI CONDIVISIONE La struttura dovrà essere in tubo di acciaio Fe P01 UNI 5921/66 a sezione circolare diametro 22mm (colore grigio), con altezza proporzionata a quella del tavolo (760 mm). Le curvature dovranno essere eseguite a freddo su macchine automatiche a controllo numerico, saldature a filo continuo. La verniciatura dovrà essere realizzata con polveri epossipoliestere polimerizzate in galleria termica a 200°C, previo trattamento di fosfosgrassaggio a caldo in tunnel. La scocca dovrà essere di forma anatomica monoblocco in polipropilene colorato. | POSITIVO |
| Lavagna Interattiva Multimediale 93.3” Area Attiva 10 Tocchi completa di licenza La lavagna interattiva multimediale dovrà disporre di una tecnologia a sensori infrarossi che permetta all'utente l'interazione in modalità Finger Touch, ovvero con le dita e/o con l'ausilio di penne o altri strumenti (multigesture), garantendo performance tattili di risposta importanti su tutta l'area attiva di lavoro. La LIM dovrà supportare la tecnologia multiutente (multitouch) fino a 10 tocchi contemporanei. La superficie dovrà essere anti-rottura, antigraffio ed antiriflesso in modo tale da consentire opzionalmente l'utilizzo della LIM come una tradizionale lavagna bianca, consentendo la scrittura con comuni pennarelli a secco. La Lavagna interattiva multimediale dovrà rispondere alle seguenti specifiche tecniche minime: Tecnologia: Sensore Infrarossi Multitouch: 10 tocchi contemporanei N. 20 Tasti di scelta rapida per lato Multigesture possibilità di input simultaneo con utilizzo penne/dita/oggetti Interfaccia segnale USB plug&play Velocità di tracciamento 6-12 m/s Risoluzione 44.800 x 44.800 Velocità cursore 180 d/s Precisione ±0.05mm Peso netto non superiore ai 20 Kg Dimensione Area Attiva: 93.3” Dimensione Area Totale: 96.8” Risoluzione proiezione 16:9 Superficie di lavoro in acciaio/ceramica Compatibile con i sistemi operativi Windows ¦ Linux 32-64bit ¦ iOS Consumo <1W (200mA a 5V) ACCESSORI INCLUSI: Software Autore collaborativo-gestionale licenza perpetua (1 teacher + 20 TABLET + ULTERIORI 5 client) Nella dotazione di base dovranno essere inclusi: cavo di collegamento a pc (5mt), supporti per montaggio a parete (staffe), tre pennarelli, asta telescopica, cancellino, licenza software collaborativo-gestionale autore per la gestione, manipolazione e condivisione di contenuti; Software Autore PER GESTIONE LIM/TOUCHSCREEN COLLABORATIVO/GESTIONALE Il software autore dovrà - permettere la gestione del dispositivo (annotazioni, presentazione, moduli insegnamento) e la condivisione e interazione dei contenuti con i partecipanti alla sessione. - essere compatibile con dispositivi Multitouch e Multipen, - avere le seguenti caratteristiche generali: Multipiattaforma: disponibile per Windows, Mac OS, Android Multilingua: possibilità di scelta tra almeno 42 lingue. Tastiera in 40 lingue differenti Learning Tools differenziati per argomento: Matematica, Scienze, Disegno, Acquisizione, Scrittura, Geografia... Barra degli Strumenti (tool palette) personalizzabile con i comandi più utilizzati; - permettere la collaborazione LAN/iOS/Windows/Chrome. - prevedere un sistema di voto integrato con possibilità di visualizzazione dei dati in formato grafico senza necessità di hardware aggiuntivo, il sistema di risposta dovrà essere comandato da un qualsiasi computer o da un qualsiasi dispositivo. - permettere di lavorare su qualsiasi contenuto web, con accesso illimitato ai contenuti, e con tutte le applicazioni MS: Word/PowerPoint/Excel (input tastiera). - rendere possibile l’importazione File Audio MP3 con visualizzazione della percentuale di audio ascoltata, nonché la registrazione delle schermate in FLV. - permettere di lavorare su qualsiasi desktop, browser, programma o applicazione utilizzando le proprie funzionalità con qualsivoglia contenuto, rendendo illimitate le possibilità di accesso alle informazioni. Le azioni eseguite sulla schermata presenter del dispositivo LIM o monitor dovranno poter essere automaticamente trasferite sul dispositivo student. Dovrà essere possibile passare il comando della presentazione a qualsiasi studente senza necessità che esso si sposti fisicamente sulla LIM ma restando seduto sulla propria postazione. Gli studenti dovranno poter aggiungere annotazioni, forme, linee, immagini dalla galleria del dispositivo e nuove foto. Dovrà essere possibile inserire testo e prendere appunti, creare report grafici derivanti dal sistema di voto e salvare i risultati in PDF, CSV, FLASH. Dovrà essere possibile importare IWB files. Dovrà, inoltre, poter essere possibile la memorizzazione di file sul dispositivo, fermare le presentazioni, salvare i file presenter in PDF. | POSITIVO |
| Lavagna Interattiva Multimediale 93.3” Area Attiva 10 Tocchi completa di licenza La lavagna interattiva multimediale dovrà disporre di una tecnologia a sensori infrarossi che permetta all'utente l'interazione in modalità Finger Touch, ovvero con le dita e/o con l'ausilio di penne o altri strumenti (multigesture), garantendo performance tattili di risposta importanti su tutta l'area attiva di lavoro. La LIM dovrà supportare la tecnologia multiutente (multitouch) fino a 10 tocchi contemporanei. La superficie dovrà essere anti-rottura, antigraffio ed antiriflesso in modo tale da consentire opzionalmente l'utilizzo della LIM come una tradizionale lavagna bianca, consentendo la scrittura con comuni pennarelli a secco. La Lavagna interattiva multimediale dovrà rispondere alle seguenti specifiche tecniche minime: Tecnologia: Sensore Infrarossi Multitouch: 10 tocchi contemporanei N. 20 Tasti di scelta rapida per lato Multigesture possibilità di input simultaneo con utilizzo penne/dita/oggetti Interfaccia segnale USB plug&play Velocità di tracciamento 6-12 m/s Risoluzione 44.800 x 44.800 Velocità cursore 180 d/s Precisione ±0.05mm Peso netto non superiore ai 20 Kg Dimensione Area Attiva: 93.3” Dimensione Area Totale: 96.8” Risoluzione proiezione 16:9 Superficie di lavoro in acciaio/ceramica Compatibile con i sistemi operativi Windows ¦ Linux 32-64bit ¦ iOS Consumo <1W (200mA a 5V) ACCESSORI INCLUSI: Software Autore collaborativo-gestionale licenza perpetua (1 teacher + 20 TABLET + ULTERIORI 5 client) Nella dotazione di base dovranno essere inclusi: cavo di collegamento a pc (5mt), supporti per montaggio a parete (staffe), tre pennarelli, asta telescopica, cancellino, licenza software collaborativo-gestionale autore per la gestione, manipolazione e condivisione di contenuti; Software Autore PER GESTIONE LIM/TOUCHSCREEN COLLABORATIVO/GESTIONALE Il software autore dovrà - permettere la gestione del dispositivo (annotazioni, presentazione, moduli insegnamento) e la condivisione e interazione dei contenuti con i partecipanti alla sessione. - essere compatibile con dispositivi Multitouch e Multipen, - avere le seguenti caratteristiche generali: Multipiattaforma: disponibile per Windows, Mac OS, Android Multilingua: possibilità di scelta tra almeno 42 lingue. Tastiera in 40 lingue differenti Learning Tools differenziati per argomento: Matematica, Scienze, Disegno, Acquisizione, Scrittura, Geografia... Barra degli Strumenti (tool palette) personalizzabile con i comandi più utilizzati; - permettere la collaborazione LAN/iOS/Windows/Chrome. - prevedere un sistema di voto integrato con possibilità di visualizzazione dei dati in formato grafico senza necessità di hardware aggiuntivo, il sistema di risposta dovrà essere comandato da un qualsiasi computer o da un qualsiasi dispositivo. - permettere di lavorare su qualsiasi contenuto web, con accesso illimitato ai contenuti, e con tutte le applicazioni MS: Word/PowerPoint/Excel (input tastiera). - rendere possibile l’importazione File Audio MP3 con visualizzazione della percentuale di audio ascoltata, nonché la registrazione delle schermate in FLV. - permettere di lavorare su qualsiasi desktop, browser, programma o applicazione utilizzando le proprie funzionalità con qualsivoglia contenuto, rendendo illimitate le possibilità di accesso alle informazioni. Le azioni eseguite sulla schermata presenter del dispositivo LIM o monitor dovranno poter essere automaticamente trasferite sul dispositivo student. Dovrà essere possibile passare il comando della presentazione a qualsiasi studente senza necessità che esso si sposti fisicamente sulla LIM ma restando seduto sulla propria postazione. Gli studenti dovranno poter aggiungere annotazioni, forme, linee, immagini dalla galleria del dispositivo e nuove foto. Dovrà essere possibile inserire testo e prendere appunti, creare report grafici derivanti dal sistema di voto e salvare i risultati in PDF, CSV, FLASH. Dovrà essere possibile importare IWB files. Dovrà, inoltre, poter essere possibile la memorizzazione di file sul dispositivo, fermare le presentazioni, salvare i file presenter in PDF. | POSITIVO |
| SPEAKER PER LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI 80W Speaker 80 Watt (2x 40 Watt) stereo con Sound Pressure Level di 104 dBA ad 1m e 90 dBA a 6 metri (in fondo alla classe). Ingresso Audio USB per u-disk, iPod o media player. SD Drive per esecuzione tracce audio da pannello di controllo su frontalino. Controllo Remoto tramite telecomando. 2x Ingressi Audio RCA audio (per PC e DVD o VCR) Qualità dell’audio potenziata da speaker box in legno e tubi bass reflex. Montaggio integrato su LIM Teachboard con specifiche staffe progettate con un semplice sistema di fissaggio. Inclusi cavi e viti per montaggio. Certificazione CE e RoHS Specifiche Tecniche: Potenza di uscita: 40 Watt x 2 Unità: 4" x 1 + 1"x1 Impedenza: 4 Ω Risposta in Frequenza: 20Hz - 20 kHz Separazione: >35 dB Indice Segnale/Rumore:>80d B Sensibilità in Input (10% THD) | POSITIVO |
| VIDEOPROIETTORE OTTICA ULTRA CORTA ULTIMA GENERAZIONE completo di staffa a parete Caratteristiche minime richieste: Rapporto di proiezione di 0,36:1 XGA (1.024 x 768 pixel) in formato 4:3 Luminosità: 3.300 ANSI Lumen Rapporto di contrasto: 3.000:1 Costi di gestione e consumi ridotti al minimo grazie alla funzione ECO Durata della lampada 6000 ore (modalità Eco) / 3500 ore (modalità Normale) Ampia scelta di connessioni digitali e analogiche e funzioni network Altoparlante integrato da 16W Rumorosità della ventola 28 dB (modalità Eco) / 35 dB (modalità Normale) Obiettivo standard F= 1,8, f= 4,78 mm Distanza di proiezione 0,11 – 0,51 m Diagonale: da 61,5” a 116,6” Compatibilità computer HDTV 1080i, WSXGA+, UXGA, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA Zoom: 1,4 x Digitale Messa a fuoco manuale. | POSITIVO In particolare, si evidenzia come il formato del proiettore sia 16:10 e il rapporto di contrasto sia di 4000:1. Tuttavia, si evidenzia che la luminosità del campione è pari a 3000 ANSI lumen, anziché 3300 ANSI lumen |
| box Armadietto metallico da parete per la conservazione in totale sicurezza del notebook utilizzato per la gestione della Lavagna Interattiva Multimediale. Il mobiletto dovrà: essere installabile in posizione prossima alla LIM, in modo tale da permettere un veloce utilizzo del notebook aprendo semplicemente la ribaltina; permettere al suo interno l'alloggiamento degli accessori del kit LIM (mouse, pennarelli) e deve essere fornito di una multipresa tipo da rack dello stesso produttore del mobiletto a 4 posizioni trivalenti con magnetotermico differenziale; essere fornito di gruppo ventole di raffreddamento integrato all’interno del ripiano di appoggio del notebook e fissato al suo interno (non saranno accettati, pena esclusione, sistemi di raffreddamento esterni non integrati); essere dotato di vano inferiore con chiusura a pomello per un comodo posizionamento ed ispeziona- mento dell'alimentatore e dei vari cavi di collegamento. Specifiche Tecniche e accessori inclusi: Ripiano con doppia banda elastica per il fissaggio del notebook e dotato di n. 3 ventole integrate nel ripiano stesso senza ulteriori scomodi ed inutili accessori (non saranno accettate, pena esclusione dalla gara, soluzioni diverse); Sistema di chiusura con chiave di sicurezza e predisposizioni per due lucchetti a chiave; Sistema antiurto con angolari in gomma per la protezione dagli urti accidentali; Discesa del ripiano servoassistita grazie a due pistoni a gas; Vano inferiore per alloggiamento dei cavi con l'ausilio di un comodo pomello; Gruppo di n. 4 prese trivalenti tipo da rackcon magnetotermico differenziale integrato dello stesso produttore del mobiletto (non sono accettate semplici multiprese commerciali); Sistema di tipo modulare implementato con una Document Camera. | POSITIVO |
| SISTEMA MODULARE CON DOCUMENT CAMERA Il sistema modulare dovrà: - poter essere installato su qualsiasi lato del Box; - prevedere un ripiano con discesa frizionata con l’ausilio di n. 2 pistoni a gas dove poggiare documenti da visualizzare; - essere dotato di chiusura a chiave e predisposizione per n. 2 lucchetti; - essere fornito di angolari in gomma; - essere dotato di vano inferiore accessibile con pomello; - permettere la gestione della document camera (attivazione, etc…) direttamente dal software di gestione della LIM. SPECIFICHE TECNICHE DOCUMENT CAMERA: Sensore5,0 Mega Pixel Risoluzione2592x1944 - 1080 Full HD Frame rate30fps Funzione scansione integrata Formato scansione A4 Messa a fuoco con funzione “Light Control” Interfaccia USB. | POSITIVO |
| CARRELLO ELETTRIFICATO PER conservazione, ricarica e TRASPORTO IN SICUREZZA DI TABLET E/O NOTEBOOK Unità di ricarica/conservazione per notebook/netbook/tablet, che dovrà essere dotato di: due porte anteriori e posteriori con sistema di chiusura in sicurezza a chiave univoca per l'accesso al vano dei dispositivi e al vano di ricarica. 4 ruote con freno e due impugnature ergonomiche per rendere agevole lo spostamento dell'intera unità. La parte superiore del trolley ricarica deve essere completamente piana per poter essere utilizzata come eventuale supporto per stampante multifunzione. Il sistema deve avere feritoie per la circolazione naturale dell'aria dotato di gruppo di ventole per la circolazione forzata dell'aria e di timer programmabile per impostare le fasi di ricarica dei dispositivi POWER MANAGEMENT SYSTEM. Dovrà rispondere ai seguenti requisiti tecnici: Materiale costruttivo Metallo con manici in ABS/metallo Tensione in ingresso AC 100-240V Tensione in uscita AC 100-240V Carico Massimo1000W Alloggiamenti 2x16 (32totali) Barre di alimentazione universali incluse Divisori in ABS con passacavi per una gestione ordinata dei cavi degli alimentatori. | POSITIVO |
| Sistema di gestione Accessi ad Internet Il Sistema gestione Accessi ad Internet dovrà: - essere composto di un sistema HARDWARE e SOFTWARE che consenta di gestire e controllare l’accesso alla rete WiFi tramite la comparsa di una pagina di login personalizzabile, nella quale inserire username e password fornite da un responsabile indicato dall’Istituto. - prevedere la definizione di diversi profili di accesso con la possibilità di indicare la durata del ticket, limitazioni di banda in upload/download, limitazioni di traffico. - essere in grado di gestire l’attivazione degli accessi ad Internet per mezzo di gruppi di utenze (Aule, Laboratori, Segreteria, …) tramite semplice interfaccia web di amministrazione, venendo incontro ad esigenze di accesso ad internet temporaneo da parte dei relativi utilizzatori. Tutto ciò dovrà avvenire per mezzo della semplice assegnazione di un profilo di navigazione al gruppo di utenti che si desidera abilitare, effettuato dal docente in questione in totale autonomia. Di seguito l’elenco delle caratteristiche tecniche minime richieste: Gestione accessi ad Internet attraverso username e password Gestione gruppi di utente e abilitazione degli stessi alla navigazione tramite interfaccia web Profili di accesso ad Internet basati su durata, velocità di connessione, quantità di traffico dati Definizione numero di apparati contemporaneamente connessi con la stessa username Personalizzazione della pagina di accesso Possibilità di bypassare le richieste di autenticazione per specifici dispositivi Content filtering per il blocco di contenuti non idonei alla fruizione da parte degli studenti Gestione integrata dei log di accesso Compatibilità con tutte le tipologie di dispositivi mobili Soluzione composta da piattaforma hardware dedicata per la gestione del captive portal e da software cloud based per la gestione di utenze e profili Soluzione indipendente dagli access point installati nella rete wireless, a garanzia di maggiore espandibilità futura Possibilità di gestire accessi sia su reti wireless che su reti cablate Supporto per almeno 3 interfacce LAN distinte su cui poter attivare la gestione degli accessi in maniera indipendente. La piattaforma dovrà essere scalabile ed in grado di gestire in maniera centralizzata le utenze, così da prevedere future esigenze di espansione della stessa su tutti i Plessi facenti parte dell’Istituto Scolastico, garantendo univocità di username/password per il personale docente e non. Tale sistema HARDWARE e SOFTWARE deve essere installato a monte dell’impianto di rete dati ad uso della didattica del nostro Istituto Scolastico. Al termine di tale installazione e configurazione sarà necessario rilasciare il Certificato di conformità, pena esclusione, per l’ampliamento dell’impianto di cui all’art.1 della D.M. 37/08 per i punti a) e b) a carico dell’azienda partecipante alla procedura di gara. | POSITIVO |
| notebook COLLABORATIVO DI ultima generazione Caratteristiche minime richieste: Sistema operativo Win 10 Home 64-bit + licenza Microsoft Office Processore Intel Core i5 (5 gen) 5005U / 2 GHz / 3 MB Cache Memory 4 GB DDR3L Memoria 500 GB HDD / 5400 rpm + SSD 250 GB 2.5" Unità ottica DVD SuperMulti Schermo 15.6" retroilluminazione a LED 1366 x 768 / HD Scheda grafica Intel HD Graphics 5500 Networking 802.11n, Bluetooth 4.0 , 10/ 100 Ethernet | Campione non esibito; la verifica viene effettuata sulla base delle schede tecniche fornite via mail Secondo la scheda, il notebook presenta una RAM di caratteristiche superiori (16 giga), e un HDD di capienza maggiore (2 terabyte) |
| tablet di ultima generazione con Docking Station 2 in 1 e licenza software Il tablet dovrà rispondere ai requisiti di efficienza di un notebook e alla praticità di un tablet (2 in 1); lo stesso dovrà soddisfare i seguenti requisiti minimi: Batteria al litio 7900 mAh Sistema Operativo Windows 8.1 Configurazione software Open Office DISPLAY Dimensione: 10,1” IPS Risoluzione: 1280x800 Rapporto 16:10 Multitouch: Capacitivo 10 tocchi simultanei CPU Processore: Intel® Bay Trail-T Atom™ Processor Z3735F 1,83Ghz Quad core AUDIO Altoparlante: 2 integrati 8Ω/0.8W Microfono: Integrato CONNESSIONI Wireless: Supporta a/b/g/n - Bluetooth: 4.0 - Lettore schede di memorie: 1microSDHC /SDXC – Interfacce: Micro-USB e Micro HDMI - Connettore alimentatore 2,5mm - Connettore cuffie Jack 3,5mm MEMORIA RAM 2 GB – DDR3L-RS-1333 - Storage 32GB VIDEO Grafica del processore: Intel® HD Graphics - Fotocamera 2 Megapixel (posteriore ed anteriore) Tastiera e custodia protettiva magnetica in ecopelle INCLUSI Completo di linceza software Autore collaborativo-gestionale della LIM. | POSITIVO |
| schermo INTERATTIVO TOUCH 65" 10 tocchi completo di software E licenza (1 teacher + 20 TABLET + ULTERIORI 5 client) Il monitor interattivo Full HD dovrà essere una soluzione all-inclusive con i requisiti di un monitor e di tablet con sistema operativo Android integrato. Multitouch-fino a 10 tocchi simultanei con possibilità di scrittura con penna o dito. Il monitor dovrà permettere lo screen mirroring dei contenuti di tablet/notebook sul dispositivo TV attraverso la connessione Wireless locale. Il monitor dovrà possedere i seguenti requisiti: Tecnologia a Infrarossi Display: retroilluminazione LED con superficie antiriflesso Dimensioni Schermo: 1428.5x803.5mm Area Attiva 65" Rapporto di visualizzazione: 16:9 Contrasto dinamico ≥ un milione Risoluzione Full HD 1920x1080 Luminosità: 350cd/m2 Colori 8bit Contrasto: 4000:1 Tempo di risposta: 6.5ms Altoparlanti: 15Wx2 Supporto HID Risoluzione 32767x32767 Velocità cursore: 125punti/s Tempo di risposta: 8ms Precisione 1mm Connessione USB Casse integrate frontali Slot standard INTEL per OPS PC Sensore di illuminazione Cavo USB 5mt Predisposizione per montaggio a parete Software Autore con licenza perpetua (1Teacher+5Student) Il Monitor dovrà essere predisposto per utilizzo con software autore per annotazione diretta su schermo di note, appunti, modifica di documenti e presentazioni. | La verifica è stata effettuata su un campione di 55” di dimensione (modello 55-40T) anziché sul modello di 65” di dimensione, poiché al momento non disponibile. I tecnici della ditta assicurano che sarà consegnato il modello di 65” di dimensione. |
| PostazionE segreteria: |  |
| personal computer core i7 1tb Specifiche minime richieste: Processore: Intel core i7 5 GHz Ram Installata: 8 GB 1.600 MHz Tecnologia DDR 3L + SSD da 480 GB Storage: 1.000 GB (SATA 3 Gbit/s) 7.200 Rpm Unità ottica: DVD±R DL Audio:Canali 5,1 Grafica: AMD Radeon R5 310 2.048 MB Sistema Operativo & Software: Windows 10 64 Bit + licenza Microsoft Office | Campione non esibito; la verifica viene effettuata sulla base delle schede tecniche fornite via mail. Secondo la scheda: - il PC non è equipaggiato con SSD da 480 giga: elemento necessario; - La scheda video presente non è AMD Radeon R5, ma NVIDIA GT 720, ma va bene ugualmente. |
| monitor led 21,5” multimediale Specifiche minime richieste: Tipo di dispositivo Monitor LCD con retroilluminazione a LED – 21,5” Rapporto d'aspetto Widescreen - 16:9 Risoluzione nativa Full HD 1920 x 1080 A 60 Hz Luminosità 300 cd/ m2 Rapporto di contrasto 1000:1 / 10000000:1 (dinamico) Tempo di risposta 5 ms Supporto colore 16, 7 milioni di colori Uscite: HDMI, VGA | Campione non esibito; la verifica viene effettuata sulla base delle schede tecniche fornite via mail. |
| scanner Specifiche minime richieste: Tipo di dispositivo Scanner documenti - desktop Tipo interfaccia USB 3.0 Elemento di scansione CMOS / CIS Sorgente luminosa LED Risoluzione ottica 1200 dpi x 1200 dpi Max velocità scansione documenti 25 ppm (mono) / 25 ppm (colore) Duplex automatico Sì Alimentazione documenti Automatico Capacità memorizzazione documenti 50 fogli | Campione non esibito; la verifica viene effettuata sulla base delle schede tecniche fornite via mail. |

Alle ore 12:00 la verifica del campione termina con le seguenti risultanze:

- per quanto riguarda i campioni esibiti la verifica è positiva, ad eccezione dello schermo INTERATTIVO TOUCH 65" 10 tocchi completo di software E licenza (1 teacher + 20 TABLET + ULTERIORI 5 CLIENT), in quanto è stato esibito in 55”;

- per quanto riguarda, invece, i prodotti per i quali sono stati esibite solo le schede tecniche, la verifica non si può considerare ritualmente effettuata, anche se dalle schede tecniche è stato possibile rilevare la corrispondenza con i requisiti tecnici e funzionali richiesti nel Capitolato tecnico, ad eccezione del PC SERETERIA CORE I7 1TB, il quale, da scheda tecnica, risulta privo di SSD da 480GB, elemento necessario per la regolarità della fornitura.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 13:30.

| CANFORA Maurizio |  |
| --- | --- |
| GUERRERA Tommaso |  |
| D’ANIELLO Carmela G. |  |
| CIANFAGNA Fabio |  |
| IANNONE Antonio |  |
| COLUCCI Mario |  |